Приложение №1 к приказу

№         от          2014 г.

Перечень

основных мероприятий по обеспечению безаварийной работы

электросетевого хозяйства в осенне-зимний период 2014/2015гг.

| № п/п | Наименование | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-110 кВ, «Центральная-1, Центральная-2». Обеспечить выполнение текущего ремонта оборудования. | 30.08.2014 | Афанасьев С.А Шаговских А.А. |
| 1.1 | Произвести осмотр опор, узлов крепления гирлянд изоляторов, линейной арматуры, соединителей и ремонтных бандажей проводов и грозотросов, проверку и регулировку стрел их провеса с учетом срока эксплуатации свыше 20 лет. | 30.05.2014 | Шаговских А.А. |
| 1.2. | По результатам осмотра разработать и обеспечить выполнение графиков работ по восстановлению, ремонту и замене узлов и элементов ВЛ, на которых возможны повреждения в предстоящий ОЗП. | 30.06.2014 | Шаговских А.А. |
| 1.3. | Обеспечить проведение тепловизионного контроля болтовых и прессуемых соединений. | 30.07.2014 | Афанасьев С.А. |
| 1.4. | По результатам тепловизионного обследования составить графики устранения выявленных дефектов. Предаварийные дефекты устранять немедленно. | 10.08.2014 | Шаговских А.А. |
| 2. | ГПП 110/6 кВ «УМЗ». Обеспечить выполнение текущего ремонта оборудования ОРУ-110 кВ и ЗРУ-6 кВ. | 30.09.2014 | Афанасьев С.А Шаговских А.А. |
| 2.1. | Провести осмотр оборудования ОРУ-110 кВ, состояния маслонаполненного оборудования, масляных выключателей, соответствия уровня масла в расширительных баках трансформаторов. | 30.08.2014 | Шаговских А.А. |
| 2.2. | По результатам проверки, проведенной в соответствии с п.2.1 настоящего Перечня мероприятий, принять меры по приведению оборудования в нормативное состояние. | 30.09.2014 | Шаговских А.А. |
| 2.3 | Обеспечить проведение тепловизионного контроля контактных соединений. | 30.07.2014 | Афанасьев С.А |
| 2.4. | По результатам тепловизионного обследования составить графики устранения выявленных дефектов. Предаварийные дефекты устранять немедленно. | 30.08.2014 | Шаговских А.А. |
| 2.5. | Провести ревизию строительной части ОРУ-110 (порталы, железобетонные элементы, ограждения), при необходимости выполнить восстановление. | 30.08.2014 | Шаговских А.А. |
| 2.6 | Выполнить электрическое отопление помещений ЗРУ-6 кВ инфракрасными излучателями. | 30.06.2014 | Шаговских А.А. |
| 3. | Обеспечить разработку, согласование и утверждение графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) в соответствии с приказом Минпромэнерго России от 18.03.2008 № 124 «Об утверждении правил разработки и применении графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики». | 01.08.2014 | Афанасьев С.А. Шаговских А.А. |
| 4. | С учетом работы в ОЗП 2014/2015 гг. внести изменения и дополнения в инструкции (оперативные указания) по оперативным переключениям, действиям персонала при аварийных отключениях в электрических сетях. | 01.10.2014 | Афанасьев С.А. Шаговских А.А. Наумов А.А. |
| 5. | Провести специализированные противоаварийные тренировки по действиям персонала при вводе графиков ограничения электропотребления и отключения потребителей. | 01.11.2014 | Афанасьев С.А. Шаговских А.А. Наумов А.А. |
| 6. | Провести в период подготовки к ОЗП специальные инструктажи с персоналом по особенностям работ в условиях низких температур, аварийных ситуациях. | 4 кв. 2014 | Афанасьев С.А. Шаговских А.А. Наумов А.А. |
| 7. | Проверить, при необходимости доукомплектовать, аварийный резерв оборудования, запасных частей, материалов. | 15.12.2014 | Афанасьев С.А. Шаговских А.А. |
| 8. | Проверить оснащение бригад инвентарем, экипировку работников, обеспечение средствами защиты, готовность оснастки к проведению аварийно-восстановительных работ в предстоящий ОЗП. | 15.12.2014 | Шаговских А.А. Наумов А.А. |
| 9. | Обеспечить тесное взаимодействие с администрациями завода и города, органами МЧС при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций в электрических сетях. | постоянно | Афанасьев С.А. Шаговских А.А. |
| 10. | Обеспечить поддержание проектной ширины просек ВЛ, проводить регулярную вырубку деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, и содержание трасс в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ. | постоянно | Афанасьев С.А. Шаговских А.А. |

Главный инженер						С.А.Афанасьев